## Slide 1: AYUDANTÍA 4
Ayudante: Iman Jarufe

## Slide 2: FÓRMULAS A UTILIZAR
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Tabla de verdad: XOR
FORMULA PARA CORREGIR BITS AL MOMENTO DE TRANSMITIR UNA PALABRA ERRONEA.
C = RE
donde c es el código, e es el vector de ubicación de errores, r secuencia recibida cuando se transmite c.
MATRICES A UTILIZAR.
Matriz G para codificar y es la I | P
Matriz H para decodificar obteniendo la tabla de síndrome y es la | I
1 | 1
2 | 10
3 | 11
4 | 100
5 | 101
6 | 110
7 | 111
8 | 1000
Tabla de conversión binaria
DATO: AL MOMENTO DE MULTIPLICAR MATRICES
Si la cantidad de uno es par = 0
Si la cantidad de uno es impar = 1

## Slide 3: EJERCICIOS DE SELECCIÓN MULTIPLE:

## Slide 5: EJERCICIOS DE DESARROLLO
1.
a) A partir de la matriz de chequeo de paridad (H) provista en la Figura 1, calcule la tabla de síndrome asociada.
b) Si se recibe 1111001, verifique si es correcto, y si no lo es, establezca cual podría ser la palabra transmitida, si es posible.

## Slide 6: Respuestas EJERCICIO 1.
a) CRITERIOS A EVALUAR:
¿Tiene columnas iguales? = NO
¿Tiene columnas nulas? = NO
¿Son todas las columnas binarias? = SI
Dicho esto, podemos decir que la distancia mínima es mayor o igual a 3, ya que los códigos son binarios y todas las columnas son distintas y no nulas.
Por ende, son corregibles y son detectables (d-1) .
Primer paso:
Una vez dicho esto para obtener la tabla de síndrome asociada, utilizamos la palabra nula y la matriz H. Se multiplican ambas y se obtiene el primer síndrome asociado.
= )

## Slide 7
Segundo paso: Definir la tabla de error
Tabla de error: En este caso se puede corregir solo un bit , ya que d = 3 , entonces reemplazamos en la fórmula de bits que se pueden corregir = 1.
Por ende, buscamos todos los patrones de 1 bit de error posibles asociados a esa palabra.
Tercer paso: Reemplazar para obtener la tabla de síndrome
Una vez encontrados los patrones de error, para obtener el síndrome asociado a cada uno de los patrones, se reemplaza 1 a 1 en la formula del paso 1, así se multiplica con la matriz H y se obtiene el síndrome asociado para cada bit de error asociados a esa palabra.
Cuarto paso: Síndrome asociado
Reemplazado cada patrón de error posible asociado a la palabra en la multiplicación anterior con la matriz H, se obtienen la tabla de síndrome, que en este caso es de 3 bits ya que es la distancia utilizada.

## Slide 8
0000000
1000000
0100000
0010000
0001000
0000100
0000010
0000001
000
110
011
111
101
100
010
001
= )
= )
= )
= )
= )
= )
= )
= )

## Slide 9
b) Se recibe la palabra 1111001, entonces multiplicamos la palabra con la matriz H.
= )
Como obtuvimos un 110 y no un 000 la palabra transmitida no es la correcta, pero podemos corregirla de la siguiente manera.
Vamos a la tabla de síndrome y buscamos el error asociado (110) , para corregir el bit erróneo basado en la tabla, en este caso corresponde a 1000000, encontrado esto realizamos lo siguiente para ver cual bit es el que se corrige.
C = RE
R = 1111001
E = 1000000
C = 0111001

## Slide 10
Realizado esto se reemplaza la nueva palabra y se multiplica por H para verificar si da 000 para ver si es la palabra correcta.
= )
Como se obtuvo 000 la palabra transmitida 0111001 una vez que se realiza la corrección de la palabra 1111001 que era la incorrecta.

## Slide 11
2.
Se tiene un código lineal por bloque C(7,4), cuya matriz de paridad corresponde a:
Se transmite la palabra 1000011
Determinar:
Vector de ubicación de errores.
Palabra recibida decodificada.
Armado de los bits de paridad.

## Slide 12
3.
a) A partir de la matriz generadora (G) provista en la Figura 1, calcule la tabla de síndrome asociada.
b) Si se recibe 111101, verifique si es correcto, y si no lo es, establezca cual podría ser la palabra transmitida, si es posible.